|  | Νάξος 23/4/2020 Αριθ. Πρωτ. 3328 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60654 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: Προσφορές για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης και του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Προϋπολογιζόμενο κόστος 2.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και την Δευτέρα 27/4/2020  για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης 630KVA  και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 250KVA, προϋπολογιζόμενου κόστους 2.000,00€  χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

# ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

- ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την ετήσια συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης και του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους που είναι εγκαταστημένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Συγκεκριμένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ.Νάξου είναι εγκατεστημένος ο παρακάτω εξοπλισμός:

- Υποσταθμός Μέσης Τάσης ο οποίος περιλαμβάνει 1 Μ/Σ Χυτορητίνης ισχύος    630kVA.

- Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ισχύος 250kVA.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ/Σ Μ.Τ.

Η ετήσια προληπτική συντήρηση του Υ/Σ Μ.Τ. θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατά ελάχιστο εργασίες:

- Γενικός Έλεγχος

- Έλεγχος κύριου εξοπλισμού του Υποσταθμού καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού

- Έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων

- Έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών

- Έλεγχος πεδίου πυκνωτών

- Πίνακας Μέσης Τάσης 20 KV

- Έλεγχος λειτουργίας των διακοπτών Μ.Τ.

- Έλεγχος λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών.

- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών.

- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών.

- Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών.

- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων.

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας όλων των βοηθητικών κυκλωμάτων.

- Έλεγχος φυσιγγίων Μέσης Τάσης.

- Έλεγχος των γειώσεων του πίνακα.

- Έλεγχος των μονώσεων του πίνακα Μ.Τ.

- Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του πίνακα καθώς και του υπόλοιπου χώρου.

- Μετασχηματιστής Χυτορητίνης ισχύος 630 KVA

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας του Μ/Σ.

- Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μέσης Τάσης.

- Έλεγχος των μονώσεων.

- Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ.

- Έλεγχος εξαερισμού του χώρου του Μ/Σ.

- Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηματιστή , πηνία Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

- Μέτρηση των γειώσεων.

- Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων του Μετασχηματιστή.

- Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού.

- Έλεγχος στεγανότητας του χώρου.

- Γενικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή καθώς και του υπόλοιπου  χώρου.

- Γενικός Πίνακας Και Υποπίνακα Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ)

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ.

- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων.

- Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών και των ασφαλειών.

- Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών.

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.

- Έλεγχος των γειώσεων του Γενικού Πίνακα.

- Έλεγχος κατάστασης των πυκνωτών.

- Γενικός καθαρισμός του πίνακα καθώς και του υπόλοιπου χώρου.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η/Ζ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση του Η/Ζ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατά ελάχιστο εργασίες:

- Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ισχύος 250 KVA

- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας.

- Έλεγχος λειτουργίας των οργάνων μετρήσεων και ενδείξεων.

- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού.

- Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού, καυσίμου.

- Έλεγχος όλων των σωλήνων.

- Έλεγχος κατάστασης και φόρτισης των συσσωρευτών.

- Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου.

- Έλεγχος θερμοκρασίας νερού.

- Έλεγχος πίεσης λαδιού.

- Έλεγχος στροφών κινητήρα.

- Έλεγχος ιμάντων.

- Έλεγχος κολάρων.

- Έλεγχος εκκινητή.

- Έλεγχος εναλλακτήρα.

- Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο.

- Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας.

- Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου.

- Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού.

- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.

- Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου.

- Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού υγρού.

- Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

- Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων γενικού διακόπτη ηλεκτρογεννήτριας.

- Έλεγχος πίνακα μεταγωγής.

- Έλεγχος κυκλωμάτων προστασίας.

- Έλεγχος ετοιμότητας Η/Ζ.

- Έλεγχος και μέτρηση γείωσης ηλεκτρογεννήτριας.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων θα συντάχθει τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο ανάδοχο και τον υπεύθυνο του Τεχνικού Τμήματος του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

- Στην προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη για την συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης και του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των κάτωθι αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρησή τους:

- Λάδια

- Φίλτρο λαδιού

- Φίλτρο αέρος

- Φίλτρα πετρελαίου

- Αντιψυκτικό

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής.

- Το Γενικό Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου  διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με την μειοδότρια εταιρεία.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες  ή ισοδύναμες προσφορές τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν  διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες  που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

- Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας  εξήντα (60) ημερών από τη λήψη  του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα  με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

- Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου -Κ.Υ. Νάξου.

- Η πληρωμή του αναδόχου  θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική  παραλαβή των ειδών.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , για την παραλαβή των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ.5 περ α΄του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

- Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις (Ν.2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Νάξου.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.

- Επίσης παρακαλούμε όπως η προσφερόμενη προσφορά να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν αίτημα προσφοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ