|  | Νάξος Αριθ. Πρωτ. |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Καραγιάννη Κ. Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail:karga@naxoshospital.gr |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ. |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650) ;αυστηρώς έως και την ΠΕΜΠΤΗ   06/02/2020 στις 11:00 π.μ.,  για τους παρακάτω αφυγραντήρες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.:

- Να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι

- Να καλύπτουν χώρο επιφάνειας περίπου 25M2

- Ικανότητα αφύγρανσης 16 lit/ημέρα.

- Τεχνολογία αφύγρανσης με συμπιεστή.

- Διάφανο, αποσπώμενο δοχείο περισυλλογής υγρασίας τουλάχιστον τριών(3) λίτρων.

- Ένδειξη πλήρωσης νερού και αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση που γεμίζει το δοχείο.

- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική αποχέτευση για συνεχή λειτουργία.

- Αυτόματη ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος.

- Αποσπώμενο φίλτρο καθαρισμού αέρα.

- Εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 5-35 ΟC.

- Ρύθμιση σχετικής υγρασίας από 40% μέχρι 80% με διαβάθμιση 5%

- Τάση λειτουργίας 230V συχνότητας 50 ΗΖ

- Στάθμη θορύβου στην χαμηλή ταχύτητα έως 40 db (A)

- Οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου.

- Σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού υγρού και αυτοδιάγνωσης βλαβών

- Σύστημα αποπαγωγής

- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση

- Εγγύηση αντιπροσωπείας καλής λειτουργίας πέντε ετών και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της ΕΕ για ασφαλήλειτουργία.

- Θα φέρουν σήμανση CE mark

Προϋπολογιζόμενο κόστος 558 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ