|  | Νάξος 9/9/2019 Αριθ. Πρωτ. 7135 |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Σαρρή Αθανασία Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) για τη συσκευή αερίων αίματος. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 200,00€ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και 12/9/2019, ημέρα Πέμπτη,   για την προμήθεια  ενός (1) νέου Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος (UPS)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  200,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS

- Να είναι τύπου LineInteractive 1500 VA/900W

- Να διαθέτουν προστασία από βραχυκύκλωμα, βύθισμα τάσης, υπέρταση κ.ά.

- Να διαθέτουν ηχητικό ή/και οπτικόσύστημα συναγερμού για τη λειτουργία της συσκευής μέσω της μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου ρεύματος (π.χ. ενδεικτικό led και ηχητική σήμανση).

- Να διαθέτουν αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR).

- Να λειτουργούν με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz

- Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 εξόδους τροφοδοσίας τύπου Schukoή IECC13.

- Να είναι εύκολη η αντικατάσταση των συσσωρευτών χωρίς απαίτηση ειδικών εργαλείων.

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος  είναι άμεσα διαθέσιμο.

Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών  από τη λήψη των τιμολογίων με την προϋπόθεση της προσκόμισης  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιείται  μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.

Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον εκάστοτε προμηθευτή.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ